Плита ППУ ТИС применяется для теплоизоляции взлетной полосы аэропорта Кольцово.

В преддверии Чемпионата мира по  футболу 2018 года, который пройдет в городе Екатеринбург началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Кольцово.

Компания АО «СК-ДАРС» занимается заменой старых бетонных плит взлетной полосы на новые плиты.

При укладке  плит между ними оставляют деформирующий зазор, который заполняют жесткими теплоизоляционными плитами из пенополиуретана толщиной 35 мм, производства Екатеринбургского завода ТИС. 
Выбор плит ППУ ТИС 70 обусловлен физико-техническим характеристиками, они обладают очень высокой прочностью на сжатие и на изгиб, низким коэффициентом теплопроводности, не впитывают влагу, температура применения до +130 гр.С.

После укладки плит ППУ ТИС между бетонными плитами, шов промазывается  специальной разогретой авиационной гидроизоляционной мастикой, температуру которой не выдерживают обычные пенопласты (экструзионный и вспенивающийся пенополистирол).

Применение пенополиуретановых плит ТИС для теплоизоляции деформационных швов взлетно-посадочных полос аэропорта Кольцово обусловлено следующими факторами:

- Завод ТИС – так же, как и аэропорт Кольцово находится в Екатеринбурге

- Температура гидроизоляционной мастики применяемой для гидроизоляции взлетных полос, выше +80 градусов, у обычных пенопластов деструкция пенопласта начинается при нагреве экструдированного пенополистирола после +75 градусов С, плиты ППУ ТИС держат температуру +130 градусов С, с кратковременным повышением до 150 градусов С.

- Прочность на сжатие у плит ППУ ТИС выше, чем у экструзионного и вспенивающегося пенополистирола, плиты ППУ ТИС выдерживают прочность на сжатие до 50 – 60 тонн/м.кв.

- Долговечность плит ППУ ТИС до 50 условных лет эксплуатации.

Изделия (Плиты) из пенополиуретана марки "ТИС"- это жесткая, не плавкая термореактивная пластмасса с сильно сетчатой структурой, только 3% от объема занимает твердый материал, который образует каркас из стенок и ребер. Именно он придает материалу механическую прочность. Остальные 97% объема занимают поры, они то и берегут тепло или холод Ваших строений и коммуникаций.

Пенополиуретан (ППУ) - легкий и прочный гидротеплоизоляционный материал, имеющий своеобразную структуру, благодаря которой обладает самым низким коэффициентом

теплопроводности и самым малым водопоглощением в сравнении с другими теплоизоляционными материалами.

Жесткий пенополиуретан, из которого завод "ТИС"  изготавливает плиты марки "ТИС", обладает уникальными, не имеющими аналогов теплоизоляционными свойствами. Его преимущества:

  устойчивость к действию атмосферных факторов;

  нетоксичность;

  нейтральный запах;

  прочность;

  не электризуется;

  не гниет;

  устойчивость к пластификаторам, постоянно встречающимся растворителям,

кислотам и щелочам;

  экологически безопасен;

  не оказывает вредного влияния на физиологию человека.

Изделия из жесткого пенополиуретана ТИС произведенные по ТУ 5768-001-86901126-2011 соответствуют своим физико-механическим показателям в течение 50 лет эксплуатации изделий.