## ООО «ЗАВОД ТИС»

ИНН 6670216285/ КПП 667801001, ОГРН 1086670019633, код ОКПО 86901126,

## Юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская 22А,

## Почтовый адрес:  620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская 22А

телефон (343) 385-66-37,  290-35-66,

сайт: www.tis-e.ru  электронная почта: info@tis-e.ru

Таблица расчета радиальных сегментов ППУ ТИС и треугольных сегментов для утепления емкости, резервуара, бочки

| Ду. бочки емкости, резер- вуара, мм. | Толщина тепло- изоляции, мм. | Внутр. Ду сегментов ППУ | Наруж. Ду сегментов ППУ | Кол-во сегментов В 1 м.пог шт. | Вес 1 сегмента для марки ППУ ТИС70 (Р- 50-70 кг\м3), кг. | Общий вес 1 м\п для марки ППУ ТИС70 (Р- 50-70 кг\м3), кг | Кол-во треуголь-ных сегментов, для тепло- изоляции 2-х торцов ёмкости (2*13 шт). шт. | Вес одного треуголь-ного сегмента для марки ППУ ТИС70 (Р- 50-70 кг\м3), кг. | Общ. Вес треуголь-ных сегментов, для тепло- изоляции 2-х торцов ёмкости (2*13 шт). кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 80 | 2100 | 2260 | 8 | 4.109 | 32.874 | 26шт | 1.720 | 44.720 |
| 2100 | 80 | 2200 | 2360 | 8 | 4.297 | 34.380 | 26шт | 1.720 | 44.720 |
| 2200 | 80 | 2300 | 2460 | 8 | 4.486 | 35.890 | 26шт | 1.720 | 44.720 |
| 2300 | 80 | 2400 | 2560 | 8 | 4.674 | 37.396 | 26шт | 1.720 | 44.720 |
| 2400 | 80 | 2500 | 2660 | 8 | 4.863 | 38.904 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 2500 | 80 | 2600 | 2760 | 9 | 4.490 | 40.414 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 2600 | 80 | 2700 | 2860 | 9 | 4.657 | 41.920 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 2700 | 80 | 2800 | 2960 | 9 | 4.825 | 43.428 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 2800 | 80 | 2900 | 3060 | 10 | 4.493 | 44.936 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 2900 | 80 | 3000 | 3160 | 10 | 4.644 | 46.444 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3000 | 80 | 3100 | 3260 | 10 | 4.795 | 47.952 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3100 | 80 | 3200 | 3360 | 12 | 4.121 | 49.460 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3200 | 80 | 3300 | 3460 | 12 | 4.247 | 50.968 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3300 | 80 | 3400 | 3560 | 12 | 4.373 | 52.476 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3400 | 80 | 3500 | 3660 | 12 | 4.498 | 53.984 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3500 | 80 | 3600 | 3760 | 12 | 4.624 | 55.492 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3600 | 80 | 3700 | 3860 | 12 | 4.750 | 57.000 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3700 | 80 | 3800 | 3960 | 12 | 4.875 | 58.508 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3800 | 80 | 3900 | 4060 | 15 | 4.001 | 60.016 | 26шт | 4.800 | 124.800 |
| 3900 | 80 | 4000 | 4160 | 15 | 4.101 | 61.524 | 26шт | 4.800 | 124.800 |

Примечание: Для теплоизоляции торцов ёмкости используются комплекты сегментов в форме треугольника с толщиной теплоизоляции 80мм. Для теплоизоляции одного торца емкости применяется 13 треугольных сегментов из пенополиуретана.

Для ёмкости диаметром до 2300 мм., размер одного треугольного сегмента:  высота 1200 мм.,  основание 600мм..

Для ёмкости диаметром от 2400 мм. до диаметра 3900 мм., размер треугольного сегмента: высота 2000мм   основание  1000мм